## Slide 1: Omron E2A-M30LS15-M1-B2
Induktivni senzor blizine

## Slide 2: Osnovne osobine senzora
Category | Sensors, Transducers
Family | Proximity Sensors
Series | E2A
Sensor Type | Inductive
Sensing Distance | 0.591" (15mm)
Output Type | PNP-NC, 3-Wire
Response Frequency | 250Hz
Shielding | Shielded
Material - Body | Nickel-Plated Brass
Voltage - Supply | 10 VDC ~ 32 VDC
Termination Style | Connector
Operating Temperature | -40°C ~ 70°C
Ingress Protection | IP67, IP69K
Indicator | LED
Package / Case | Cylinder, Threaded - M30
Other Names | E2AM30LS15M1B2

## Slide 3: Legenda naziva modela
E2A-M30LS15-M1-B2
E2A →Osnovi naziv modela
M→Cilndrično kućište od mesinga
30→Kućište od 30mm
L→Produženo telo senzora
S→Zaštićen
15→Osetljivost(granica detekcije) do 15mm
M1→M12 konektor
B→Jednosmerni izvor napajanja, 3 žice, PNP open collector
2→Normalno zatvoren mod rada

## Slide 4: Princip rada induktivnih senzora
Princip rada temelji se na zavisnosti induktivnosti kalema od promene magnetne otpornosti. Sa približavanjem metalnog predmeta slabi magnetna otpornost kalema i raste induktivnost. Kada se predmet udaljava desava se suprotna pojava. Parametri elektromagnetnog kola i karakteristike objekta određuju zonu detekcije.

## Slide 5: Struktura
Induktivni senzor sa jednosmernim izlaznim signalom sastoji se od:
kalema kao primarnog osetnog elementa
oscilatora koji generiše naizmenično elektromagnetno polje
demodulatora koji pretvara promenu amplitude u jednosmerni signal
prekidačkog stepena(Šmitovog trigera)
pojačavača

## Slide 6: Osobine
Induktivni senzori odlikuju se velikom pouzdanošću, kompaktnom gradnjom i otpornošću na hemikaljije, mehaničke vibracije i vlažnost
Ovi senzori su pasivni i prednosti su im beskontaktni princip rada(nema habanja i imaju teorijski neograničen vek trajanja), zaštita od kratkog spoja i zaštita od nepravilnog priključivanja
Radna temperatura je u opsegu od -40ºC do 70ºC, a osetljivost odstupa ±10%

## Slide 7
Ozbiljan nedostatak induktivnih senzora je nelinearnost statičke kakrakteriste i mali opseg promene zazora

## Slide 8: Primena
Induktivni senzori korišćeni su u mnogo različitih aplikacija.
Koriste se pri :
kontroli, regulisanju, automatizovanju, pozicioniranju i nadgledanju proizvodnog procesa
Najčešće se primenjuju u:
industriji plastičnih masa, tekstilnoj, drvoprerađivačkoj i auto industriji i svuda gde proizvodni proces treba da je automatizovan

## Slide 9: Šema ožičavanja senzora