## Slide 1: Loreme pt100 Siemens sitrans tk-h
Техничка средства аутоматике

## Slide 2: Сензор температуре PT100
Аналогни сензор температуре
Спада у отпорничке
Израђен од платине
Осетљивост је ~10µV/°C
Чистоћа платине: 99,999%
Специфична отпорност: ρ = 0,1 µΩm
Мерни опсег: -260°С до 650°С

## Slide 3: Спецификације
Корисна дужина сонде од 50mm до 50m
Пречник од 1,9 мм до 8 мм
Погодан за високе притиске ( ~ 50 bar )
Керамичко кућиште
Пробој изолације 500V DC
Погодан за инертне и корозивне средине

## Slide 5: Конструкција

## Slide 6
Карактеристика није увек линеарна, што је последица дужине проводника. Компензација отпорности врши се трожичним спојем.

## Slide 7: Различите конструкције

## Slide 9: Могућа реализација извода:

## Slide 10: Монтажа
Сензор се монтира тако да крај сонде буде у супротном смеру протицању флуида.
Уколико није могуће. Монтира се под углом или нормално на правац протицања

## Slide 11: Siemens SITRANS
Трансмитер
6 пинова

## Slide 12: Основне карактеристике
Напајање: 8 до 35 V DC
Излаз: 4 до 20 mA
Мора бити у заштитном кућишту, да би се елиминисали штетни утицаји средине
Погодан за опасне средине
Води се рачуна о поларизацији при напајању
Заштићен од обрнуте поларизације

## Slide 13
Може се повезивати у двожичној, трожичној или четворожичној конфигурацији. Осим отпорничког сензора, могуће је повезати и потенциометар и термопар.

## Slide 15: Повезивање
На конкретном сензору, користи се трожична веза са трансмитером.
Струја на излазу мери се амперметром (унимером).

## Slide 16: Шема повезивања

## Slide 17: Рачунање температуре

## Slide 18: Додатна литература
Siemens sitrans
Loreme pt100